## Slide 1: Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement- Arrêté préfectoral N°18/DCSE/IC/022 du 9 avril 2018
Rubriques 2781-1-a et 2781-2 , 2910-B-2a et 4310-2 N° Agrément Sanitaire
O’TERRES ENERGIES
RD 3 77260 Ussy sur Marne
Site de méthanisation agricole,
injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel (GrDF)

## Slide 2
Responsable : Jean-François DELAITRE
Personnels salariés : Emargements
  GUILLOU Greg
  ………………
mis à jour le 08 novembre 2019

## Slide 3: Mix Box Fosse d’accès
Risques constatés :
Chute, glissade
Salissure
Précautions à prendre :
Nettoyage de la zone avant travaux
Remise en place des grilles après intervention
EPI :
Gants
Chaussures de sécurité
Mesures à mettre en œuvre :
Fixation des grilles
Danger 3/6
Exposition 5/6

## Slide 4: Accès zone d’alimentation
Risques constatés:
Si humide ou gras très glissant, chute
Précautions à prendre
Nettoyage de l’escalier
EPI
Chaussures à crampons
Mesures à mettre en œuvre :
Installation de garde-corps
Danger 2/6
Exposition 6/6

## Slide 5: Murs cases ensilage
Risques constatés :
Chute sur les cotés
Glissade
Précautions à prendre :
Rester sur les tas d’ensilage
Eviter de circuler côté vide
EPI :
Chaussures de sécurité
Mesures à mettre en œuvre :
Sécuriser l’accès côté cour
Danger 4/6
Exposition 4/6

## Slide 6: Purification : dépannage compresseur
Risques constatés
Risque d’explosion
Précautions à prendre :
Affichage de rappel sur la porte
Permis de feu
Présence d’un opérateur du site
Coupure des vannes gaz et détente
EPI : Casque
Mesures à mettre en œuvre :
NC
Danger 6/6
Exposition 3/6

## Slide 7: Purification : Contrôle compresseur
Risques constatés
exposition au bruit
Précautions à prendre :
Port du casque sonore
Affichage de rappel sur la porte
EPI : Casque
Mesures à mettre en œuvre :
NC
Danger 2/6
Exposition 6/6

## Slide 8: Trémie d’alimentation AMS1
Risques constatés:
Mise en route intempestive au cours de l’intervention
Précautions à prendre :
Actionner coup de poing sur la droite avant l’ouverture des portes
Prévenir le responsable avant l’intervention
EPI :
Chaussures de sécurité
Gants
Mesures à mettre en œuvre :
NC
Danger 5/6
Exposition 4/6

## Slide 9
Risques constatés :
Précautions à prendre :
EPI :
Mesures à mettre en œuvre :
NC
Danger 5/6
Exposition 5/6